## Slide 1: 数字图象处理
深圳技术大学
大数据与互联网学院
主讲教师：李蒙 副教授

## Slide 2: 第1章 数字图像基础
  视觉感知要素
  光和电磁波谱
  图像感知和获取
  图像取样和量化
  像素间的基本关系

## Slide 3: 第1章 数字图像基础
  视觉感知要素
  光和电磁波谱
  图像感知和获取
  图像取样和量化
  像素间的基本关系

## Slide 4: 2.1 视觉感知要素
人眼的剖面简图
视网膜有两类感光器：
锥状体和杆状体
锥状体:白昼视觉或亮视觉(600-700万) 对颜色高度敏感，而且每个锥状体都连接
到神经末梢，人可以充分地分辨图像细节
杆状体:暗视觉或微光视觉(7500-15000万） 它们没有色彩感觉，而对低照明度敏感。 几个杆状体才连到一个神经末梢，所以不
感知事物的细节，只感知一般的总体图像。
角膜
虹膜
晶状体
睫状肌
巩膜
脉络膜
视网膜
盲点
中央凹
视轴
玻璃体
睫状小带
前房
瞳孔

## Slide 5
2.1 视觉感知要素
视网膜上杆状体 (Rods) 与锥状体 (Cones) 的分布

## Slide 6: 2.1 视觉感知要素
感受器的分布是关于中央凹对称的。锥状体在视网膜 的中心也就是中央凹的中心区域最密。
从该中心向外到偏离视轴大约20度，杆状体的密度逐 渐增大，然后向外到视网膜的极限边缘处，密度逐渐 下降。
中央凹本身是视网膜中直径约为1.5mm的圆形凹坑。 可以把中央凹看成是大小为1.5mm*1.5mm的方形传感 器阵列。

## Slide 7: 2.1 视觉感知要素
眼睛中图像的形成
球体前端为晶状体，相当于镜头，内壁为视网膜，相当 于胶片。眼睛实现正确聚焦的焦距是通过改变晶状体的 形状来得到的。这点跟相机成像不同。

## Slide 8: 2.1 视觉感知要素
亮度适应和辨别

## Slide 9: 2.1 视觉感知要素
亮度适应和辨别
∆𝐼c：可辨别照明增量
曲线表明，在低照明级别， 亮度辨别较差，且他会随着 背景照明的增加而明显改善。
2条曲线反映了这样一个事 实，在低照明水平下，视觉 有杆状体执行，在高照明水 平下，视觉由锥状体执行。

## Slide 10: 2.1 视觉感知要素
马赫带效应
马赫带：1865年首先描 述视觉系统倾向不同强 度区域边界周围的”欠 调”或”过调”。
证明了感觉亮度不是简单的强度函数。

## Slide 11: 2.1 视觉感知要素
同时对比现象
所有的中心方块有同样的亮度，但当背景变亮时，感觉 它们就逐渐变暗。即感知区域的亮度并不简单地取决于 其强度。同样证明了感觉亮度不是简单的强度函数。

## Slide 12: 2.1 视觉感知要素
视觉错觉
眼睛填充了不存在的信 息或者错误地感知了物 体的几何特点。
左上：正方形轮廓；右上：圆轮廓； 左下：长度错觉；右下：平行线错觉
错觉是人类视觉系统的 一种特性，这一特性尚 未被人类完全了解。

## Slide 13: 第2章 数字图像基础
  视觉感知要素
  光和电磁波谱
  图像感知和获取
  图像取样和量化
  像素间的基本关系

## Slide 14: 2.2 光和电磁波谱
电磁波谱
𝐸 = ℎ𝑣
𝑣
𝑐
𝜆 = 𝑣
普朗克常数

## Slide 15: 2.2 光和电磁波谱
可见光
  光是一种特殊的电磁辐射，它可以被人眼感知；可 见光波段范围：0.43μm(紫色)~0.79μm(红色)
  彩色谱分6个区域：红、橙、黄、绿、蓝、紫。颜 色之间是混合平滑过渡的。
  人感知物体的颜色由物体反射光的特性决定。
    如果一个物体以所有可见波长相对平衡地反射光，那么
这个物体对观察者而言是白色。
    如果一个物体在可见光谱的有限范围内反射时，会呈现 各种颜色色调。例如，绿色物体的反射波是范围为 500~570nm的光，而吸收其他波长的大部分能量。
  没有颜色的光称为单色光或无色光，其唯一属性是
强度。常用灰度级表示表的强度。

## Slide 16: 2.2 光和电磁波谱
电磁波
  电磁波可以看成是以波长λ传播的正弦波，每个
粒子以波的的模式以光速传播和移动。
  根据能量公式：E = hν，(h为普朗克常数)，能量 与频率成正比。
    无线电波有低能量光子，而伽马射线的能量最 高，这就是伽马射线对活体组织危害大的原因。
  伽马辐射对医学和天文学成像很重要；红外线波 段会辐射热，这使得它在依靠“热特性”成像的 应用非常有用。
  虽然成像主要以电磁波发射的能量为基础，但并 不是唯一成像方法，例如用物体反射的声波也可 用于形成超声波图像。

## Slide 17: 第2章 数字图像基础
  视觉感知要素
  光和电磁波谱
  图像感知和获取
  图像取样和量化
  像素间的基本关系

## Slide 18: 2.3 图像感知和获取
我们感兴趣的多数图像都是由“照射”源和形成图像的“场景”元素 对光能的反射或吸收而产生的。
“照射”源：
电磁源，如雷达、红外线或X射线系统。
非传统光源，如超声波，甚至计算机产生的照射模式。
“场景”元素：
物体、分子、沉积岩或人类大脑。
反射能或透射能可聚焦到一个光转换器上（如荧光屏），光转换器再 把能量转换为可见光。

## Slide 19: 2.3 图像感知和获取
成像原理
通过将输入电能和对特殊类型检测能源敏感的传感 器材料相组合，把输入能源转变为电压。输出连续的电 压波形，这些波形的幅度和空间特性都与感知的物理现 象有关。
左上：单个成像传感器；左下：条带传感器；右：阵列传感器

## Slide 20: 2.3 图像感知和获取
单个传感器通过运动来生成二维图像
胶片每旋转一个增 量且传感器完整地 从左到右线性移动 一次，输出图像的 一行。

## Slide 21: 2.3 图像感知和获取
使用条带传感器获取图像
1.（上图）使用一个线性 传感器带获取图像，如平 板扫描仪
2.（右图）使用一个环形 传感器带获取图像，如CT 和MRI成像

## Slide 22: 2.3 图像感知和获取
阵列成像传感器
CCD
英文全称：Charge-coupled Device
中文全称：电荷耦合元件。
不需要扫描，就 能形成二维图像。

## Slide 23: 2.3 图像感知和获取
数字图像获取过程的一个例子
(a)
(c)
(d)
(e)
(b)
(a) 能量源；(b) 场景元素；(c) 成像系统；(d) 场景到图像平面的投影；(e) 数字化后的图像

## Slide 24: 2.3 图像感知和获取
0 < 𝑖 𝑥, 𝑦 < ∞
0 < 𝑟 𝑥, 𝑦 < 1
简单的图像形成模型
f (x, y)  i(x, y)  r(x, y)
其中：
f (x, y)是图像幅度分布
i(x, y)是入射场分布，取决于照射源特性
r(x, y)是反射系数分布, 取决于成像物体的特性
黑天鹅绒: 0.01;
不锈钢: 0.65;
白墙平面: 0.80;
镀银器皿: 0.90;
白雪: 0.93

## Slide 25: 第2章 数字图像基础
  视觉感知要素
  光和电磁波谱
  图像感知和获取
  图像取样和量化
  像素间的基本关系

## Slide 26: 2.4 图像取样和量化
基本概念
图像数字化：将模拟图像经过离散化之后，得到用数字 表示的图像。图像的数字化包括取样和量化两个过程。
取样：是将在空间上连续的图像转换成离散的采样点
（即像素）集的操作。即：空间坐标的离散化。
量化：把取样后所得的各像素的灰度值从模拟量到离散 量的转换称为图像灰度的量化。即：灰度的离散化。

## Slide 27: 2.4 图像取样和量化
27

## Slide 28: 2.4 图像取样和量化
(a)
(b)
(a) 连续图像；(b) 取样和量化后的结果
数字图像的性质 在很大程度上取 决于取样和量化 中所用的样本数 和灰度级。

## Slide 29: 2.4 图像取样和量化
数字图像表示
1. 矩阵表示
2. 传统表示形式









f (M 1, N 1)
f (M 1,1)
 f (M 1,0)
f (0, N 1)
f (1, N 1)
f (0,1)
f (1,1)
f (0,0)
f (1,0)
f (x, y)  










1,0

M 1, N 1 
M 1,1
M 1,0
a
a
a
a
a
 a
a0, N 1
1, N 1
 a0,0 a0,1
1,1
A  




…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

## Slide 30: 2.4 图像取样和量化
(a)
表面图形的图像；
可视灰度阵列图像；
二维数值阵列图像
（0,0.5和1分别表示黑
色、灰色和白色）
(b)
(c)

## Slide 31: 2.4 图像取样和量化
饱和度指的是 一个最大值。
超过这个值的 灰度级将被剪 切掉。

## Slide 32: 2.4 图像取样和量化
储存数字图像所需的比特数b为：
b = M × N × k
当 M = N 时，该式变为：
b = N²k
N和k取不同值时存储所需的比特数

## Slide 33: 2.4 图像取样和量化
空间和灰度分辨率
空间分辨率：图像空间中可分辨的最小细节。一般用单 位长度上采样的像素数目或单位长度上的线对数目表示。 例如，举一个质量概念，报纸用75dpi的分辨率来印刷， 杂志是133dpi，光鲜的小册子是175dpi，您正在看的书 是以2044dpi印刷的。空间分辨率的度量必须针对空间
单位来规定才有意义。

## Slide 34: 2.4 图像取样和量化
空间分辨率与图像质量的关系：
空间分辨率越高，图像质量越好；空间分辨率越低， 图像质量越差，会出现棋盘模式。

## Slide 35: 2.4 图像取样和量化
图像分别以 1250dpi，300dpi， 150dpi，72dpi
来显示。

## Slide 36: 2.4 图像取样和量化
 图像空间分辨率变化所产生的效果
(515x512~16x16)

## Slide 37: 2.4 图像取样和量化
灰度分辨率：图像灰度级中可分辨的最小变化。一般用 灰度级或比特数表示。灰度级数通常是2的整数次幂。最 通用的是8比特。通常说一幅被量化为256级的图像有8 比特的灰度分辨率。

## Slide 38: 2.4 图像取样和量化
灰度分辨率与图像质量的关系：
灰度分辨率越高，图像质量越好；灰度分辨率越低， 图像质量越差，会出现虚假轮廓。

## Slide 39: 2.4 图像取样和量化
图像大小为452×374，分别以256,128,64,32,16,8,4,2的灰度级递减

## Slide 40: 2.4 图像取样和量化
 图像幅度分辨率变化所产生的效果
(256, 64, 16, 8, 4, 2)

## Slide 41: 2.4 图像取样和量化
空间分辨率和灰度分辨率同时变化，对图像质量的影响： 图像细节含量由少到多，同时改变空间分辨率和量化级， 要求观察者按照主观质量进行排序。
(a) 少量细节图像
(b) 中等程度细节图像
(c) 大量细节图像

## Slide 42: 2.4 图像取样和量化
等偏爱曲线
(Isopreferencecurve):
在N-k平面内对应于主观 感觉质量相等的曲线； 实验结果：
当图像中细节增加时， 等偏爱曲线趋于更接近 N-k平面内的垂直线。

## Slide 43: 2.4 图像取样和量化
 空间和幅度分辨率同时变化所产生的效果
256x256,128;
181x181,64;
128x128,32;
90x90,16;
64x64,8;
45x45,4

## Slide 44: 2.4 图像取样和量化
总结：
  图像质量一般随N和k的增加而增加。在极少数情 况下对固定的N，减小k能改进质量。最有可能的 原因是减小k常能可增加图像的视觉反差。
  对具有大量细节的图像只需很少的灰度级数就可 较好地表示。
  N×k为常数的图像主观看起来可以有较大的差异。

## Slide 45: 2.4 图像取样和量化
图像内插
内插是用已知数据来估计未知位置的数值的处理。
最邻近内插
双线性内插
v (x，y) = ax + by + cxy + d
双三次内插
y
x
j
i
axy
3 3
v (x，y) = 
i0 j 0

## Slide 46: 第2章 数字图像基础
  视觉感知要素
  光和电磁波谱
  图像感知和获取
  图像取样和量化
  像素间的基本关系

## Slide 47: 2.5 像素间的基本关系
相邻像素
4邻域
坐标为 (x,y) 的像素p有4个水平和垂直的相邻像素， 坐标分别为: (x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1)，这个 像素集称为p的4邻域，用N4(p)表示。

## Slide 48: 2.5 像素间的基本关系
对角邻域
坐标分别为: (x+1, y+1), (x-1, y-1), (x-1, y+1), (x-1, y-1)， 用N D(p)表示。
8邻域
N4(p) ∪ ND(p)
(a) 对角邻域
(b) 8邻域

## Slide 49: 2.5 像素间的基本关系
邻接性、连通性、区域和边界
邻接性
令V是具有特定相似性准则的灰度值集合。
1）4邻接：如果q在N4(p)中，具有V中数值的两个像 素p和q是4邻接的。

## Slide 50
2.5 像素间的基本关系
2）8邻接：如果q在N8(p)中，具有V中数值的两个像 素p和q是8邻接的。

## Slide 51: 2.5 像素间的基本关系
3）m邻接（混合邻接）：
如果q在N4(p)中，或者q在ND(p)中且集合N4(p) ∩ N4(q) 没有V值的像素，则具有V值的像素p和q是m邻接的。 m邻接的引入是为了消除采用8邻接常常发生的二义性。
满足下面两个条件之一即可： 1. q在p的4邻域中；
2. q在p的对角领域中，并且q 的4邻域与p的4领域相交为空 集（交集无点属于V）。

## Slide 52: 2.5 像素间的基本关系
连通性
  从具有坐标(x, y)的象素p到具有坐标(s, t)的象素q的 一条通路由一系列具有坐标(x0, y0)，(x1, y1)，…， (xn, yn)的独立象素组成。这里(x0, y0) = (x, y)，(xn, yn) = (s, t)，且(xi, yi)与(xi-1, yi-1)邻接，其中1 ≤ i ≤ n，n为通路长度。
  邻接是连通的一种特例，连通是由一系列依次邻接 的象素组成。

## Slide 53: 2.5 像素间的基本关系
区域
  连通分量：S是图像中的一个子集，对S中任何一个 像素p，连通到该像素的像素集称为S的连通分量。
  如果S仅有一个连通分量，则称为连通集，也称作 一个区域。

## Slide 54: 2.5 像素间的基本关系
边界
  邻接区域：两个区域联合起来形成一个连通集。
  不连接区域：非邻接区域。
  背景：一幅图像的K个不连接区域的并集的补集。
  边界：一个区域的边界，是该区域中至少有一个背 景邻点的像素集。

## Slide 55: 2.5 像素间的基本关系
距离度量
距离度量函数的定义
  给定3个像素x, y, z，坐标分别为(x1, x2), (y1, y2), (z1, z2)，如果下列 条件满足，则 𝐷是距离度量函数：
① 𝐷 (x, y) ≥ 0 (𝐷 (x, y) = 0, 当且仅当 x = y )
② 𝐷 (x, y) = 𝐷 (y, x)
③ 𝐷 (x, z) ≤ 𝐷 (x, y) + 𝐷 (y, z)
𝐿𝑝范数： 𝒖 𝑝 =
𝑖=1
σ𝑘 𝑢𝑖 𝑝
𝐿𝑝范数(norm)及其诱导出的距离度量：对于k维向量u=[u1, u2, ⋯, uk]T
1
𝑝
𝐿𝑝范数诱导的距离度量：𝐷 𝐮, 𝐯
= 𝐮 − 𝐯 𝑝 =
𝑖=1
σ𝑘
𝑢𝑖 − 𝑣𝑖 𝑝
1
𝑝

## Slide 56: 2.5 像素间的基本关系
欧氏(Euclidean)距离：模为2的距离
  根据这个距离量度，与(x1, x2)的距离小于或等于某
个值d的象素都包括在以(x1, x2)为中心以d为半径的圆。
1
𝐷𝑒 x, y = [(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2]2
  欧式距离等价于𝐿2距离（以𝐿𝑝范数( 𝑝 = 2)诱导的距 离度量)

## Slide 57: 2.5 像素间的基本关系
城区(city-block)距离：模为1的距离或𝐷4距离
  根据这个距离量度，与(x1, x2)的距离小于或等于某个 值d的象素组成以(x1, x2)为中心的菱形。
𝐷4 x, y = |x1 − y1| + |x2 − y2|
  城区(city-block)距离等价于𝐿1距离（以𝐿𝑝范数( 𝑝 =
    诱导的距离度量）

## Slide 58: 2.5 像素间的基本关系
棋盘(chessboard)距离：模为∞的距离或𝐷8距离
  根据这个距离量度，与(x1, x2)的距离小于或等于某个 值d的象素组成以(x1, x2)为中心的正方形。
𝐷8 x, y = max( x1 − y1 , x2 − y2 )
  棋盘(chessboard)距离等价于𝐿∞ 距离（以𝐿𝑝范数
(𝑝 = ∞)诱导的距离度量）
    （请证明该结论）